S p e k t r o s k o p

Ú k o l : 	a)	Stanovení disperzní křivky hranolu,

b) 	Určení neznámých vlnových délek spektrálních čar vybrané výbojky,

c) 	Určení absorpčních oblastí neznámých roztoků.

P o t ř e b y : 	Bunsenův spektroskop, 2 zdroje bílého světla (žárovky), rtuťová výbojka (horské slunce), měřené výbojky, kyvety s roztoky k určení absorpčních oblastí.

Obecná část:

Při průchodu světla z jednoho prostředí do druhého dochází k jeho lomu. Tento jev je způsoben různou rychlostí šíření světla v různých prostředích. Pozorujeme jej např. při přechodu světla ze vzduchu do vody nebo do skla. Vzduch se svými optickými vlastnostmi blíží vakuu,          a proto se v něm světlo libovolné barvy prakticky šíří maximální možnou rychlostí c  3.108 ms-1. Ve skle nebo ve vodě, tedy v prostředí opticky hustším, je vždy rychlost světla v menší. Poměr těchto dvou rychlostí

se nazývá absolutní index lomu a je to fyzikální veličina, jež nemá jednotku a jejíž velikost je vždy větší nebo rovna jedné.

Při daném úhlu dopadu ( světelného paprsku na rozhraní obou prostředí určuje index lomu jednoznačně i úhel lomu (  paprsku, což matematicky vyjadřuje Snellův zákon

.

Kdyby se světlo složené z různých barev šířilo v hmotném prostředí stejnou rychlostí nezávislou na jeho barvě, nedocházelo by při lomu světla  též k jeho rozkladu. Protože však tento jev nastává, znamená to, že lom světla je závislý na barvě světla (přesněji na frekvenci světla určité barvy). Z toho logicky vyplývá, že světla různých barev se musejí nutně v hmotném prostředí šířit různě velkou rychlostí v.

Z viditelného oboru (t.j. světlo o vlnové délce zhruba 400 nm - 760 nm) vykazuje nejvyšší rychlost šíření (a také se nejméně láme) červené světlo, lom u ostatních barev směrem k fialové narůstá (a rychlost šíření klesá). Tento jev se nazývá disperze světla. Graf závislosti rychlosti šíření světla v prostředí na jeho vlnové délce, případně závislost indexu lomu n na vlnové délce ( se nazývá disperzní křivkou daného prostředí.

Při průchodu světla optickým hranolem dochází dokonce ke dvojímu lomu světelného paprsku (viz obr. 1). Při jednom lomu totiž není rozklad světla tak výrazný jako při lomu vícenásobném. Bílé světlo se tak hranolem rozloží na spojité spektrum nazývané spektrem hranolovým.

Spektroskop je optický přístroj k pozorování spekter. Umožňuje-li nám navíc i měřit frekvence, resp. vlnové délky ve spektru (např. pomocí vhodně promítnuté lineární stupnice do zorného pole přístroje), nazýváme ho spektrometr.

Pozorujeme-li spektrometrem zdroj bílého světla, vidíme v zorném poli celou oblast viditelného spektra (to si ověřte před vlastním měřením, spektrometr je již nastaven). Budeme-li pozorovat spektrometrem svítící jednoatomový plyn (světlo plynové výbojky), objeví se v zorném poli přístroje systém ostrých čar, tzv. čárové spektrum. Spektrální čáry mají pro daný prvek stálou charakteristickou polohu ve spektru, což je dáno jednoznačným uspořádáním diskrétních energetických hladin elektronů v atomech každého prvku. Naproti tomu elektrony v pevných látkách a kapalinách mají energetickou strukturu pásovou, a proto i jejich spektra (ať už emisní nebo absorpční) jsou charakteru spojitého, pásového.

Spektrometr musíme před každým měřením ocejchovat, t.j. každému dílku promítnuté stupnice musíme přiřadit určitou vlnovou délku. K tomu nám slouží takový zdroj (výbojka), jehož spektrální čáry známe. Souvislost mezi dílky d promítnuté stupnice a vlnovými délkami ( graficky vyjadřuje tzv. disperzní křivka spektrometru (viz obr. 2). Jelikož lze tuto disperzní křivku aproximovat lineární lomenou funkcí, stačí k jejímu určení a tudíž i k ocejchování spektrometru pouze tři známé spektrální čáry.

Pozorujeme-li ve spektru známé výbojky tři spektrální čáry o vlnových délkách  (1 , (2    a (3  na dílcích lineární stupnice d1 , d2  a d3 , můžeme pak jakémukoli dalšímu dílku této stupnice označenému obecně jako d přiřadit vlnovou délku ( pomocí interpolačního vzorce Cornuova

,	(1)

kde výraz ve jmenovateli

.	(2)

###### Postup měření

Měření provádíme na Bunsenově spektrometru, který je již nastaven, a proto s ním nijak nemanipulujte! Hlavní částí přístroje je optický hranol, v němž dochází k vlastnímu rozkladu světla. To do přístroje vstupuje úzkou štěrbinou do kolimátoru a po průchodu hranolem je rozložené pozorujeme v zorném poli dalekohledu. Současně pomocí druhého kolimátoru promítáme do zorného pole lineární stupnici, jež nám umožňuje vypočítat vlnové délky v různých pozorovaných spektrech.

1)	Nejprve provedeme cejchování stupnice spektrometru. K tomuto úkolu se hodí čárové spektrum rtuťové výbojky, jež kromě jiných čar obsahuje i tři velice intenzivní a nezaměnitelné spektrální čáry (žlutý dublet, žlutozelená a modrá), jejichž vlnové délky (1, (2 , (3 jsou (jak můžeme najít např. v tabulkách)

(1  =  579,1 a 577,0 nm	(žlutý dublet)

(2  =  546,1 nm	(žlutozelená čára)

(3  =  435,8 nm	(modrá čára)

Pozn.:	U žlutého dubletu zvolte jen jednu z čar (pokud je v zorném poli rozlišíte), pokud vám obě splývají dohromady, zvolte jako hodnotu vlnové délky (1 střední hodnotu 578,0 nm.

2)	Určete neznámé vlnové délky ostatních spektrálních čar, jež můžete ve spektru rtuťové výbojky pozorovat. K výpočtu použijte Cornuova vzorce (1) + (2) a výsledky zaokrouhlujte vždy na tři platná místa, t.j. s přesností na jednotky nanometrů – používaný spektrometr totiž rozhodně nemá vyšší rozlišovací schopnost! Vypočítané hodnoty pak zapište do následující tabulky I.

Tabulka I:  Rtuťová výbojka

| n | d (dílky) | ( (nm) | Barva |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | . . . | 579,1 | žlutá |
| 2 | . . . | 546,1 | žlutozelená |
| 3 | . . . | 435,8 | modrá |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| . . . |  |  |  |
| . . . |  |  |  |
| . . . |  |  |  |

3)	Určete neznámé vlnové délky ve spektrech dalších výbojek. Spektrometr už máte ocejchován,      a proto k výpočtu použijte Cornuova vzorce (1) + (2) se stejnými cejchovacími čarami jako v předcházejícím úkolu. Výsledky opět zaokrouhlujte na tři platná místa a vypočítané hodnoty zapisujte do tabulky II.

Tabulka II:  ............... výbojka

| n | d (dílky) | ( (nm) | Barva |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| . . . |  |  |  |
| . . . |  |  |  |

4)	Všechny spektrální čáry (ať už známé či počítané) pak použijte ke konstrukci disperzní křivky vámi používaného spektrometru. Na vodorovnou osu nanášejte dílky stupnice z níž odečítáte v zorném poli přístroje polohu jednotlivých spektrálních čar, na svislou osu pak vynášejte jim odpovídající vlnové délky.

5)	Určete absorpční oblasti vybraných roztoků. Na rozdíl od předcházejících úkolů nepozorujete spektrum emisní, ale doplňkové spektrum absorpční. Jak již bylo zmíněno výše kapaliny a pevné látky mají spektra pásová. Navíc hranice pásů nebývají ostré, takže měření – zejména na tak jednoduchém přístroji, jenž máte k dispozici - je spíše jen orientačního charakteru.

V tomto úkole proto již nebudete výsledky zpracovávat početně, ale vyhodnocením z grafu         (z vámi zkonstruované disperzní křivky hranolu). Vlastní experiment provádíte tak, že před kolimátor spektrometru dáte zdroj bílého světla (žárovku). V zorném poli dalekohledu by měla být pozorovatelná celá oblast viditelného světla. Pak mezi zdroj bílého světla a štěrbinu vkládejte postupně jednotlivé kyvety s neznámými barevnými roztoky a určete příslušné absorpční oblasti. Výsledek vyznačte v disperzní křivce a zapište do tabulky III.

Tabulka III: Absorpční oblasti roztoků

| roztok č. a jeho barva | absorbovaná oblast d1 - d2 (dílky) (1 - (2 (nm) | propouští barvu |
| --- | --- | --- |
| 1 ... zelený |  |  | zelenou a modrou |
| 2 |  |  |  |
| . . . |  |  |  |
| . . . |  |  |  |

# Text boxes

d3

d2

d2

d1

700

600

500

400

12

20

16

8

4

( (nm)

d (dílky)

Obr. 2

Obr. 1

červená

fialová

zelená

bílá

(1

(2

(3